# Za łącz n ik nr 1 do SIWZ

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy)

Formularz oferty

Do postępowania pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Postępowanie nr 01/BB/2020

- Nawiązując do Ogłoszenia opublikowanego w bazie konkurencyjności, ogłoszenie nr …….. z dnia ………. przez Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. na „Budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.’’ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za:

  - Cenę ryczałtową netto w kwocie: ……………………………………………złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………złotych)

  - powiększoną o należny podatek VAT……% w kwocie ….………………..złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………złotych)

  - co daje całkowitą cenę ryczałtową brutto……………………………………złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………złotych)

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż określone w specyfikacji.

- Oświadczamy, że oferowana technologia, urządzenia, materiały i inne elementy niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

- Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie do 31.10.2022 r.

- Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy od daty Przekazania do Użytkowania, z wyłączeniem wykonanych robót budowlanych, na które udzielamy gwarancji 60 miesięcy od daty Przekazania do Użytkowania. W przypadku, gdy gwarancje producentów poszczególnych Urządzeń są dłuższe niż wymagany Okres Gwarancji, Wykonawca przeniesie prawa z gwarancji producenta na Zamawiającego po upływie Okresu Gwarancji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem przyszłego Kontraktu wraz z jego zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego (jeśli takie wystąpią) i akceptujemy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych przekazanych nam w trakcie niniejszego postępowania, w tym danych technicznych i technologicznych dotyczących Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia w wymaganym terminie, w wymaganej formie i wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu oraz zawarcia Kontraktu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Oświadczamy, że kompletna oferta składa się z …... stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych.

- Informacje zawarte na	stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione2.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawie oferty jest:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/numer tel./email)

- Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom3:

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Planowana do zlecenia część zamówienia |
| --- | --- | --- |

Do oferty dołączamy część techniczną.

………………………., …………………

Miejscowość	data

(Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

- Wypełnić tylko, gdy dotyczy.

- Wypełnić tylko, gdy dotyczy.

# Za łącz n ik nr 2 do SIWZ – Harmonogram rzeczowo finansowy - propozycja

Do postępowania pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Postępowanie nr 01/BB/2020

| Lp. | Nazwa etapu | Data zakończenia etapu | Wartość etapów, PLN | Wartość etapów, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Propozycja | Poda Wykonawca |
| 1. | Zaliczka |  |  | 10% |  |
| 2. | Złożenie w urzędzie zamiennego projektu budowlanego |  |  | 5% |  |
| 3. | Zakończeniu robót ziemnych budynku głównego |  |  | 5% |  |
| 4. | Zakończenie robót fundamentowych budynku głównego |  |  | 5% |  |
| 5. | Dostawa konstrukcji nośnej budynku głównego |  |  | 5% |  |
| 6. | Zmówienie turbiny |  |  | 3% |  |
| 7. | Zamówienie kotła |  |  | 5% |  |
| 8. | Dostawa rozdzielni 15kV |  |  | 2% |  |
| 9. | Dostawa części ciśnieniowej kotła (ekrany, walczak) |  |  | 10% |  |
| 10. | Dostawa elektrofiltra |  |  | 2% |  |
| 11. | Dostawa głównych urządzeń układu odzysku ciepła |  |  | 3% |  |
| 12. | Dostawa urządzeń zewnętrznego transportu biomasy |  |  | 3% |  |
| 13. | Dostawa turbiny |  |  | 10% |  |
| 14. | Dostaw wymienników ciepłowniczych, pomp zasilających, pomp przewałowych wody sieciowej |  |  | 2% |  |
| 15. | Próba wodna kotła |  |  | 10% |  |
| 16. | Zakończenie montażu mechanicznego turbiny |  |  | 5% |  |
| 17. | Montaż komina |  |  | 2% |  |
| 18. | Zakończenie montażu mechanicznego układu odzysku ciepła |  |  | 5% |  |
| 19. | Zakończenie montażu mechanicznego rurociągów pary, wody chodzącej, kondensatu i wody sieciowej |  |  | 3% |  |
| 20. | Zakończenie wszystkich prac montażowych. Zgłoszenie gotowości do rozruchu |  |  | 5% |  |
| 21. | Przekazanie do eksploatacji po ruchu próbnym |  |  | 5% |  |
| 22. | Przekazanie do użytkowania po otrzymaniu wyników pomiarów gwarancyjnych |  |  | 5% |  |
| 23. | RAZEM |  |  | 100% |

Zaliczka będzie rozliczana proporcjonalnie z każdej faktury.

Jeżeli zakończenie kilku etapów nastąpi w tym samym miesiącu, to płatność za te pozycje powinna zostać objęta jedną fakturą.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania

Do postępowania pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Postępowanie nr 01/BB/2020

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 7 SIWZ.

………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………..

Podpis(y) i pieczątka osoby/osób uprawnionej(-nych)

Do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do realizacji Zamówienia

Do postępowania pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Postępowanie nr 01/BB/2020

Oświadczamy, że:

Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………..

Podpis(y) i pieczątka osoby/osób uprawnionej(-nych)

Do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych robót

Do postępowania pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Postępowanie nr 01/BB/2020

Wykaz zrealizowanych robót

| Lp. | Zakres zamówienia | Moc, MW | Wartość zamówienia | Termin realizacji | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotły |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Turbiny |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót.

UWAGA:

Liczba referencji nie jest punktowana, dlatego prosimy nie umieszczać na niej więcej niż po 4 pozycje.

……………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………

Podpis(y) i pieczątka osoby/osób uprawnionej(nych)

Do reprezentacji Wykonawcy

# Za łącz n ik nr 6 do SIWZ - Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty w części technicznej

Do postępowania pn. „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą

w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.”

Postępowanie nr 01/BB/2020

Zawartość części technicznej oferty powinna być zgodna z wymaganiami przedstawionymi poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do podania określonych informacji oraz załączenia wymaganych schematów i rysunków.

Wykonawca może według własnego uznania rozszerzyć zakres opisu.

# Przedmiot oferty

Wykonawca dołączy do oferty koncepcję budowy bloku. Koncepcja powinna przedstawić proponowane rozwiązanie dla EC zawierające między innymi:

    - schemat technologiczny;

    - plan zagospodarowania terenu;

    - opis części budowlano-instalacyjnej;

    - opis rozwiązań technologicznych w tym;

  - kocioł fluidalny,

  - tubrbogenerator,

  - system ciepłowniczy bloku,

  - system kondensatu i skroplin,

  - system rozruchowo-zrzutowy,

  - system wody chłodzącej,

  - instalacja odpylania spalin oraz transportu i magazynowania popiołu,

  - układ odzysku ciepła ze spalin z układem oczyszczania kondensatu,

  - gospodarka biomasą,

  - sprężone powietrze,

  - zestawienie urządzeń potrzeb własnych wraz z mocami,

    - opis instalacji elektroenergetycznych;

    - opis systemu sterowania;

    - opis i główne parametry termodynamiczne (ciśnienie, temperaturę, entalpię pary i wody w najważniejszych punktach procesu technologicznego);

    - bilanse układu technologicznego dla podstawowych stanów pracy,

    - rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i instalacji w przekroju poziomym (poziom ziemi) i pionowym.

    - opis oferowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

# 1. Zestawienie parametrów gwarantowanych

| Lp. | Parametr gwarantowany Bezwzględnie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wymagana | Oferowana |
| Okres gwarancji |
| 1. | Gwarancja na kompletny Przedmiot Zamówienia | Miesiąc | 36 |  |
| 2. | Gwarancja na zabezpieczenia antykorozyjne | Miesiąc | 60 |  |
| 3. | Gwarancja na roboty budowlane: - na roboty budowlane - na urządzenia i elementy wchodzące w zakres instalacji wewnętrznych | Miesiąc | 60 36 |  |
| 4. | Gwarancja na wykładziny chemoodporne | Miesiąc | 60 |  |
| 5. | Gwarancja na zabezpieczenie żaroodporne | Miesiąc | 36 |  |
| 6. | Gwarancja na izolację termiczną i akustyczną | Miesiąc | 60 |  |
| Gwarancje procesowe |
| 7. | Emisja tlenków azotu | mg/um3 | <300 |  |
| 8. | Emisja dwutlenku siarki | mg/um3 | <200 |  |
| 9. | Emisja pyłu z kotła | mg/um3 | <20 |  |
| 10. | Stężenie pyłu odprowadzanego z wyciągów instalacji rozładunku, magazynowania, transportu biomasy, pyłu dymnicowego i piasku | mg/um3 | <20 |  |
| 11. | Poziom hałasu urządzeń | dB(A) re 20 μPa | <85 |  |
| 12. | Poziom hałasu w środowisku - w porze dnia - w porze nocy | dB(A) | <55 <45 |  |
| 13. | Drgania urządzeń i budowli | Wykonawca zagwarantuje nieprzekraczalnie poziomu drgań wszystkich urządzeń i budowli Bloku mierzone według wymagań Polskich Norm |  |

mg/um3 gdzie u oznacza warunki umowne: 273(K, ciśnienie 101,3 kPa i gaz suchy (zawartość pary wodnej nie większa niż 5 g/kg w gazach odlotowych) przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych

| Lp. | Parametr gwarantowany | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wymagana | Oferowana |
| Okres gwarancji |
| 1. | Dyspozycyjność Bloku - 1 rok eksploatacji - 2 rok eksploatacji - 3 rok eksploatacji | % | (92 (94 (94 |  |
| 2. | Sprawność kotła | % | (91 |  |
| 3. | Czas rozruchu - rozruch gorący - rozruch ciepły - rozruch zimny | h | poda Wykonawca |  |

#### Punkt Gwarancyjny 1

Wykonawca zagwarantuje uzyskanie poniższych wielkości:

| Lp. | Gwarancje grupy | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Moc elektryczna Bloku Nel,brutto | MWe | poda Wykonawca |
| 2. | B | Moc elektryczna Bloku Nel,netto | MWe | poda Wykonawca |
| 3. | B | Moc układu odzysku ciepła UOC | MWth | poda Wykonawca |
| Warunki gwarancyjne |
|  | - wydajność znamionowa kotła (WMT kotła) | Mg/h | poda Wykonawca |
|  | - paliwo referencyjne ( wartości średnie) |  | zrębka drzewna 90% + zrębka agro 10 % |
|  | - wartość opałowa | MJ/kg | 10,5 |
|  | - temperatura wody sieciowej we/wy | oC | 47,5/70 |
|  | - moc cieplna Bloku netto w wodzie grzewczej (bez UOC) | MWt | (31 |
|  | - moc cieplna Bloku w paliwie | MWt | <50 MWt |

#### Punkt Gwarancyjny 2

Wykonawca zagwarantuje uzyskanie poniższych wielkości:

| Lp. | Gwarancje grupy | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Moc elektryczna Bloku Nel,brutto | MWe | poda Wykonawca |
| 2. | B | Moc elektryczna Bloku Nel,netto | MWe | poda Wykonawca |
| Warunki gwarancyjne |
|  | - wydajność znamionowa kotła (WMT kotła) | Mg/h | poda Wykonawca |
|  | - paliwo referencyjne ( wartości średnie) |  | zrębka drzewna 90% + zrębka agro 10 % |
|  | - wartość opałowa | MJ/kg | 10,5 |
|  | - temperatura wody sieciowej we/wy | °C | 64/130 |
|  | - moc cieplna Bloku netto (bez UOC) w wodzie grzewczej | MWt | (35 |
|  | - moc cieplna Bloku w paliwie | MWt | <50 MWt |

#### Punkt Gwarancyjny 3

Wykonawca zagwarantuje uzyskanie poniższych wielkości:

| Lp. | Gwarancje grupy | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Moc elektryczna Bloku Nel,brutto | MWe | poda Wykonawca |
| 2. | B | Moc elektryczna Bloku Nel, netto | MWe | poda Wykonawca |
| Warunki gwarancyjne |
|  | - wydajność znamionowa kotła (WMT kotła) | Mg/h | poda Wykonawca |
|  | - paliwo referencyjne ( wartości średnie) |  | zrębka drzewna 90% + zrębka agro 10 % |
|  | - wartość opałowa | MJ/kg | 10,5 |
|  | - temperatura wody sieciowej we/wy | °C | 49,5/88,8 |
|  | - moc cieplna Bloku netto (bez UOC) w wodzie grzewczej | MWt | (33 |
|  | - moc cieplna Bloku w paliwie | MWt | <50 MWt |

- Moc Układu Odzysku Ciepła (UOC) w Punkcie Gwarancyjnym 1 należy określić dla następujących założeń:

- Przepływ spalin dla znamionowego obciążenia kotła	poda Wykonawca

- Temperatura spalin na wlocie/wylocie do UOC		poda Wykonawca

- Wilgoć w paliwie 						40 %

- Przepływ wody sieciowej 					500 t/h

- Temperatura wody sieciowej 				47,5°C

- Zastosowane rozwiązania techniczne*

a) układ odpylania: 			elektrofiltr 			filtr workowy

b) system sterowania:		PLC + SCADA 		DCS

c) układu elektroenergetyczny:	zgodny z PFU 		inny

d) chłodnia:				mokra 				sucha

*należy zaznaczyć oferowane rozwiązanie

- Informacje o częściach szybkozużywających się

Przez części szybkozużywające się należy rozumieć części, które wymagają wymiany zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji w okresie 36 miesięcy od Przekazania do Eksploatacji.

Wykonawca poda koszt wszystkich części szybkozużywających się:

| Lp. | Nazwa części | Okres wymiany(do 36 m-cy. od Przekazania do Eksploatacji) | Koszt jednostkowy netto (bez VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| n. |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wymienione powyżej części zamienne stanowią komplet części szybkozużywających się w okresie 36 m-cy.

# Informacja o planowanych remontach, przeglądach oraz częściach zapasowych

Wykonawca poda częstotliwość i zakres czynności remontów i przeglądów, oraz czas trwania czynności:

| Lp. | Remont/przegląd (zakres) | Częstotliwość | Czas trwania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |

Wykonawca poda wykaz części zapasowych na okres pogwarancyjny:

| Lp. | Nazwa części zapasowych | Okres wymiany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| n. |  |  |  |

# Footnotes

W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców